AEROTHERME A GAZ MODULANT

V3H-4E

Descriptif

Aérothermes à gaz modulant de marque Gaz Industrie de faible encombrement, avec ventilateur hélicoïde pour reprise et soufflage direct de l’air ambiant.

|  | V3H11 | V3H20 | V3H25 | V3H35 | V3H45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit calorifique nominal kW PCI | 11,9 | 19,8 | 27,8 | 37,7 | 45,8 |
| Puissance utile kW | 11,00 | 18,2 | 25,5 | 34,7 | 42,1 |
| Rendement de combustion % PCI | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Rendement saisonnier | 74,5% | 74,4% | 74,8% | 75,8% | 76,9% |
| Classement NOx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raccordement électrique | 230 / 240V Mono |
| Puissance électrique absorbée W | 121 | 126 | 273 | 290 | 290 |
| Débit d’air m³/h | 1 020 | 1 700 | 2 385 | 3 510 | 4 535 |
| Niveau sonore dB(A) | 46 | 48 | 43 | 44 | 45 |
| Portée de soufflage m | 10 | 16 | 20 | 25 | 28 |
| Diamètre des fumées mm | Ø 80 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 100 | Ø 100 |
| Poids kg | 33 | 40 | 54 | 86 | 99 |

|  | V3H50 | V3H55 | V3H65 | V3H75 | V3H100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Débit calorifique nominal kW PCI | 52,8 | 59,5 | 70 | 79,3 | 105,7 |
| Puissance utile kW | 48,6 | 54,7 | 64,4 | 73 | 97 |
| Rendement de combustion % PCI | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
| Rendement saisonnier | 76,7% | 76,6% | 76,4% | 74,2% | 76,7% |
| Classement NOx | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raccordement électrique | 230 / 240V Mono |
| Puissance électrique absorbée | 500 | 500 | 500 | 770 | 960 |
| Débit d’air m³/h | 5 180 | 5 830 | 6 810 | 7 770 | 10 360 |
| Niveau sonore dB(A) | 56 | 51 | 52 | 54 | 60 |
| Portée de soufflage m | 32 | 35 | 33 | 41 | 39 |
| Diamètre des fumées mm | Ø 100 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 | Ø 130 |
| Poids kg | 102 | 114 | 118 | 143 | 181 |

Les aérothermes à gaz modulant de marque Gaz Industrie respectent la réglementation écoconception 2015/1188 et la directive d’application 2009/125/CE. Avec un rendement de combustion de 92 %, un rendement saisonnier > à 72% et un niveau maximum de NOx <= 100 mg/kWh absorbé.

Les appareils sont prévus pour un fonctionnement en gaz naturel ou propane, homologués aux normes CE et fabriqués selon le système de management certifié ISO 9001.

- Brûleur modulant vertical à haut rendement de combustion (92%), bas NOX, mono-injecteur à centrage de flamme.

- Echangeur lamellaire horizontal à pertes de charge réduites sur soufflage. Réalisé sans soudures, en acier aluminié stabilisé au titane avec turbulateurs intégrés.

- Allumage électronique direct sur brûleur.

- Contrôle de flamme par sonde d’ionisation.

- Sécurité de surchauffe sur échangeur.

- Temporisation de la ventilation pour garantir une température minimale de soufflage.

- Temporisation de la ventilation et de l’extraction après arrêt de la combustion, pour refroidissement progressif de l’échangeur.

- Ventilateur hélicoïde à grand débit combiné à des déflecteurs d’air.

- Raccordements « air comburant » et « produits de combustion » situés en partie arrière, diamètres européens normalisés. Extracteur protégé, possibilités de raccordement suivant les types B22, C12 ou C32 (ventouse murale ou toiture).

- Asservissement au fonctionnement de l’extracteur par pressostat différentiel.

- Bouche de diffusion d’air chaud : ailettes horizontales orientables montées sur ressort de maintien, profil aérodynamique.

- Carrosserie esthétique réalisée en acier de forte épaisseur, laquée blanc (RAL 9001) avec traitement thermique et ailettes de diffusion horizontale de couleur Bordeau (RAL 3005).

Couleur Blanche (RAL 9001) en option pour les ailettes horizontales.

- Porte latérale sur charnière avec verrouillage et joint d’étanchéité

- Accrochage suspendu (écrous prisonniers) ou en « chaise ».